Práctica de laboratorio. Cable de interconexión cruzada (Crossover)

Duración estimada: 45 min.

OBJETIVO

• Fabricar un cable Ethernet de interconexión cruzada según los estándares T568-B (o T-

568-A) para realizar conexiones entre estaciones de trabajo o entre switches.

INFORMACIÓN BÁSICA

En este laboratorio aprenderá a fabricar un cable de red de interconexión cruzada (crossover) Ethernet Categoría 5 (CAT 5) de par trenzado no blindado (UTP) y a probarlo para verificar la calidad de sus conexiones (continuidad) y que las salidas de pin sean correctas (color correcto de los hilos en el pin correcto). Este será un cable de 4 pares (8 hilos) de "interconexión cruzada", lo que significa que los pares 2 y 3 en un extremo del cable estarán invertidos en el otro extremo. Se armará según los estándares TIA/EIA-568-B y A para Ethernet 10BASE-T, que determina qué color de hilo corresponde a cada pin. Las salidas de pin serán T568-A en un extremo y T568-B en el otro. Los 8 conductores (hilos) se deben terminar con conectores modulares RJ-45.

Este cable de conexión estará en conformidad con los estándares de cableado estructurado y, si se usa entre hubs o switches, se considera como parte del cableado "vertical", también conocido como cableado backbone. Un cable de interconexión cruzada (crossover) se puede usar como cable backbone para conectar dos o más hubs o switches en una LAN o para conectar dos estaciones de trabajo aisladas para crear una mini LAN. Esto le permite conectar dos estaciones de trabajo entre sí, o una estación de trabajo con un servidor sin que sea necesario que haya un hub entre ellos. Esto puede ser de gran ayuda para los procesos de capacitación y prueba. Si desea conectar más de dos estaciones de trabajo será necesario usar un hub o un switch.

HERRAMIENTAS / PREPARACIÓN

Antes de empezar la práctica de laboratorio, el profesor o asistente de laboratorio deberá colocar a disposición cable de par trenzado no blindado (UTP) Cat 5, conectores RJ-45 (de 8 pins), una tenaza engarzadora RJ-45 y un analizador de continuidad Ethernet / RJ-45. Se trabaja individualmente o en grupos. Para ello, se necesitarán los siguientes recursos:

• Trozo de cable Cat 5 de entre 60 y 90 cm de longitud (uno por persona o por equipo)

• Cuatro conectores RJ-45 (dos extra como repuesto)

• Tenazas engarzadoras RJ-45 para colocar los conectores RJ-45 en los extremos del cable

• Analizador de continuidad de cableado Ethernet que pueda probar cables de interconexión cruzada (T568-A a T568-B).

• Cortahilos

PASO 1 - FABRICAR UN CABLE DE PANEL DE INTERCONEXIÓN CRUZADA

Use las tablas, diagramas y pasos siguientes para fabricar un cable de interconexión cruzada (crossover). Un extremo del cable se debe armar según el estándar T568-A y el otro según el estándar T568-B. Esto hace que los pares de transmisión y recepción (2 y 3) queden cruzados, lo que permite que se produzca la comunicación. En Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX sólo se usan cuatro hilos:

Cableado T568-A

| Nro. de pin | Nro. de par | Función | Color de hilo | ¿Se usa con Ethernet 10/100 BASET? | ¿Se usa con Ethernet 100 BASE-T4 y 1000 BASE-T? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Transmitir | Blanco/Verde | Sí | Sí |
| 2 | 3 | Transmitir | Verde | Sí | Sí |
| 3 | 2 | Recibir | Blanco/Anaranjado | Sí | Sí |
| 4 | 1 | No se utiliza | Azul | No | Sí |
| 5 | 1 | No se utiliza | Blanco/Azul | No | Sí |
| 6 | 2 | Recibir | Anaranjado | Sí | Sí |
| 7 | 4 | No se utiliza | Blanco/Marrón | No | Sí |
| 8 | 4 | No se utiliza | Marrón | No | Sí |

Cableado T568-B

| Nro. de pin | Nro. de par | Función | Color de hilo | ¿Se usa con Ethernet 10/100 BASET? | ¿Se usa con Ethernet 100 BASE-T4 y 1000 BASE-T? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Transmitir | Blanco/Anaranjado | Sí | Sí |
| 2 | 2 | Transmitir | Anarajando | Sí | Sí |
| 3 | 3 | Recibir | Blanco/Verde | Sí | Sí |
| 4 | 1 | No se utiliza | Azul | No | Sí |
| 5 | 1 | No se utiliza | Blanco/Azul | No | Sí |
| 6 | 3 | Recibir | Verde | Sí | Sí |
| 7 | 4 | No se utiliza | Blanco/Marrón | No | Sí |
| 8 | 4 | No se utiliza | Marrón | No | Sí |

1. Determine la distancia entre los dispositivos, o el dispositivo y el conector, luego agréguele por lo menos 30 cm. La longitud máxima para este cable es de 3 m; las longitudes estándar son de 1,82 y 3 m.

2. Corte un trozo de cable de par trenzado no blindado Cat 5 de una longitud establecida.

Usará el cable trenzado para cables de conexión ya que tiene una duración más prolongada cuando se dobla repetidas veces. El alambre sólido es perfecto para tendidos de cable que se colocan a presión en los jacks.

3. Retire 5 cm de la envoltura de uno de los extremos del cable.

4. Mantenga unidos firmemente los 4 pares de cables trenzados a los que se les quitó la envoltura, luego reorganice los pares de cable según el orden del estándar de cableado

568-B. Trate de mantener las trenzas ya que esto es lo que proporciona la anulación del ruido. (par anaranjado, par verde, par azul, par marrón)

5. Sostenga la envoltura y el cable con una mano, destrence un pequeño tramo de los pares verde y azul y reorganícelos de modo que cumplan con el diagrama de color de cableado

568-B. Destrence y ordene el resto de los pares de hilos según el diagrama de color.

6. Aplane, enderece y alinee los hilos, luego recórtelos en línea recta a aproximadamente

1,20 cm - 1,90 cm del borde de la envoltura. ¡Asegúrese de no soltar la envoltura y los hilos que ahora están ordenados! Debe reducir al mínimo la longitud de los cables no trenzados ya que las secciones excesivamente largas ubicadas cerca de los conectores constituyen una fuente importante de ruido eléctrico.

7. Coloque un conector RJ-45 en el extremo del cable, con la lengüeta hacia abajo y el par anaranjado en la parte izquierda del conector.

8. Empuje suavemente los hilos dentro del conector hasta que pueda ver los extremos de cobre de los hilos a través del extremo del conector. Asegúrese de que el extremo de la envoltura esté ubicado dentro del conector y de que todos los hilos estén en el orden correcto. Si la envoltura no está ubicada dentro del conector, no estará correctamente protegida contra los tirones y con el tiempo esto causará problemas. Si todo está en orden, engarce el conector con la suficiente fuerza como para forzar los contactos a través del aislamiento en los hilos, completando así el camino conductor.

9. Repita los pasos 3-8 para terminar el otro extremo del cable, utilizando el esquema 568-A para terminar el cable de interconexión cruzada.

10. Pruebe el cable terminado y haga que el instructor lo verifique. ¿Cómo es posible saber si el cable está funcionando correctamente?